Nástěnný detektor alkoholu na mince

Fuel Cell Technology ALCOSCAN AL4000

Návod k použití

detektor alkoholu AL 4000 využívá nejmodernější technologii na zjišťování alkoholu v dechu Fuel cell sensor. Detektor je standardně nastaven na minci 10 Kč.

Je používán především v restauracích, hotelech a na jiných veřejných místech jako prevence před jízdou pod vlivem alkoholu. Ovládání je velmi jednoduché, instrukce jsou v češtině vypisovány na LCD displeji.

*Otvor pro slámku: Do tohoto otvoru uživatel vloží slámku. Po zahřátí senzoru se fouká 3 sekundy.

*Mincovník: Je umístěn na pravé straně detektoru. Akceptuje pouze mince 10 Kč. Detektor mince nerozměňuje. Jiná hodnota mince je vrácena.

*Zásobník na slámky: Z tohoto otvoru si uživatel vyjme slámku pro provedení testu. Slámku je lepší vyjmout před započetím testu.

*LCD displej: Instrukce pro provedení testu jsou v češtině zobrazovány na displeji.

Instrukce zobrazované na displeji:

Zkontrolujte si svou hladinu alkoholu.

Vhodte minci a vezmete slamku.

Zahrivani, prosim cekejte…

Foukejte rovnomerne po dobu tonu

"Odber vzorku"

Odber vzorku je hotov.

"Probiha analyza vzorku"

Když přestanete foukat dříve než za 3 sekundy nebo foukáte příliš slabě zobrazí se na displeji hlášení "Chyba foukani". Detektor nemůže odebrat vzorek dechu, počkejte chvíli než proběhne znovu inicializace zařízení, měření opakujte. Detektor opakuje inicializaci tak dlouho, dokud není vzorek odebrán.

Zobrazení výsledku

Výsledek je zobrazen na displeji v jednotkách promile.

Současně se rozsvítí i barevný symbol.

*

Nulová nebo velmi nízká hladina alkoholu

Warning

A moderate amount of alcohol has been detected.

Don't drink and drive!

Danger

A high level of alcohol has been detected.

Don't drink and drive!

Precautions

1.  během měření, jakýkoliv alkohol ve vašich ústech může zvýšit hodnotu alkoholu v krvi. Odstraňte ho před měřením. Nejvhodnější měření je asi 30 minut po požití alkoholu.

2. když foukáte do slámky, některé nevhodné tekutiny mohou přístroj poškodit. Proto, mějte prosím na paměti, že foukání jiných tekutin nebo materiálů do slámky může zničit senzor přístroje.

3. , cigaretový kouř může také zničit senzor. Počkejte alespoň minutu po kouření a poté proveďte měření.

Technická specifikace:

| Rozsah měření | 0.000 to 5.000 ‰ |
| --- | --- |
| Příprava k měření | 30 sec. |
| Čas reakce | 6 sec. |
| Senzor | Fuel Cell Sensor |
| Přesnost | ±0.05 ‰ do 1.00 ‰ |
| Provozní twplota | +5 - +40 ℃ |
| Display | LCD Module |
| Napájení | AC 110~220, 50/60 HZ, 0.5A vstup DC 12V, 1.5A výstup |
| Náustek | Běžná slámka používaná v restaraci |
| Hmotnost | 5.85Kg |
| Rozměry(mm) | 90*412*258 (H*V*Š) |

Po otevření detektoru uvidíte na vrchu základní desky tři přepínače:

Po stisknutí SW1 se vám zobrazí počet provedených měření.

- Když chcete změnit počet mincí, které se mají vhodit pro spuštění testu, pak stiskněte SW2 na 2 sekundy. Na displeji se zobrazí  “set the coin number”, pak stiskněte SW2. Dá se nastavit až hodnota 10.

Příklad: když je hodnota nastavena na 2, pak musíte vhodit dvě mince, aby se spustil test. Z výroby je nastavena hodnota 1.

Chybová hlášení:

- Chyba foukani

Když přestanete foukat dříve než za 3 sekundy nebo foukáte příliš slabě zobrazí se na displeji hlášení "Chyba foukani". Detektor nemůže odebrat vzorek dechu, počkejte chvíli než proběhne znovu inicializace zařízení, měření opakujte.

- Mimo provoz. Chyba mincovniku.

A. If an inadequate coin is inserted and caught in the slot, you will see this message.

Push the button below the coin slot or check the coin slot form inside.

B. If the coin is full in a coin container, you will see this message.

Please empty the coin container

- Mimo provoz. Chybny senzor.

A. Check if the alcohol sensor is in the right place on the board.

B. If you still have the error message, replace the sensor.

# Poruchy a závady

- Zastrčili jste přístroj do zásuvky, ale nereaguje.

Ujistěte se, jestli je šňůra dobře připojena k adaptéru.

- Vhodili jste minci, ale přístroj nereaguje.

Prvně se ujistěte, zda jste vhodili správnou minci. Přístroj akceptuje pouze mince 10Kč, ostatní nepřijímá.

Poté, zkontrolujte nastavení počtu mincí nutných pro spuštění testu (SW2). Ujistěte se počtem mincí nastavených na okně displeje. Jak už bylo vysvětleno, přístroj bude fungovat pouze podle nastavení počtu mincí.

- Foukáte, ale přístroj nevykazuje žádnou odezvu.

Prvně zkontrolujte, jestli se na panelu displeje objevuje “ Sensor error ”. Jestli ano, tak je problém v přístroji. Kontaktujte autorizovaný servis.

Záruka se nevztahuje na:

- Čidlo detektoru

- závady zaviněné neodborným zacházením

- použití nesprávného příslušenství

- zásah nepovolané osoby

- přirozené opotřebení vnějších povrchů

# Text boxes

“Vysoká hladina”

“Nulová hladina”

SW2. Počet mincí

SW3. Test

“LCD displej”

“Mincovník”

“Zásobník na slámky”

SW1. Počet měření

“Otvor pro slámku slámku slámku”

“Zvýšená hladina”